附件3：

固体表面电荷测试仪招标参数

- 固体表面电荷测试仪一台，用于对固体（膜、纤维、催化剂、粉末等）固体表面电荷直接测定。

- 技术要求

2.1*要求采用流动电位法测定Zeta电位。

2.2*要求仪器可以同时测量样品的流动电流，流动电阻和流动电位。以便于在分析平面样品时，自动修正材料表面电导率的影响。

2.3流动电位测量范围 0- 2000 mV ± (0.2% + 4 μV)

2.4流动电流测量范围 0- 2 mA ± (0.2% + 1 pA)

2.5测量单元电阻     5 -20 M ± (2%+ 0.5)

2.6压力范围         >1500 mbar.

2. 7 pH值            pH 0 ... 14 ± 0.05

  - 电导率           5x10-3 - 2x104 mS/m ± 2%

2.9 *吸附功能：可以实时测量并展示溶质在样品表面吸附曲线，可用来定量检测膜过滤效果和膜污染/清洁（吸附/脱附）效果

2.10* 自动滴定：内置自动滴定，可以由仪器软件控制进行pH扫描或溶液浓度自动调整。

2.11认证证书： CE安全认证

- 配置

3.1仪器主机（包含pH计、电导率仪、烧杯、磁搅拌转子、软件等）   1套；

3.2可调节尺寸平面样品槽（需包含制样工具）                     1套；

3.3中空纤维内表面测试装置（0.8到2.0毫米内径范围内）          1套；

3.4柱状样品槽（用于粉末和纤维样品外表面测试）                 1套；

3.5平板样品槽（用于大尺寸平板样品测试）                       1套；

3.6测试电极                                                   1套；

3.7自动滴定模块                                               1套；

3.8备件工具包                                                 1套；

  - 主流计算机计和打印机                                    1套；

- 技术服务及售后

4.1安装、调试及验收：

4.1.1安装、调试：由供方负责，供方应在货到后1周内、派出技术人员到用户现场免费安装、调试；

4.1.2开箱验收：双方共同开箱验收，供方应保证仪器为全新的、非展览或样品机，并随仪器配有出厂检验合格证、原产地证明、出厂初次测试报告、校准证书、说明书、零部件清单等文件。如发现短缺件和破损件，供方负责在15天内补全短缺件、更换破损件；

4.1.3质量及验收标准：应与产品技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，并提供有效证明文件；

4.2售后服务和技术支持：

4.2.1保修期限：质保期1年，从双方在验收合格报告上签字之日起；

4.2.2售后服务：仪器如有故障，供方应在4小时内响应，在2日内到达仪器现场进行维修；保修期内所有维修费用免费，包括换件费用、维修人工费用、差旅费等；

4.3技术培训：在仪器安装、调试过程中，供方免收培训费对买方相关人员进行不少于2天的培训，包括对仪器的软/硬件操作、实际样品的应用测试、以及仪器维护等；

4.4免费的系统软件升级更新及检验人员的深度培训。

- 以上带*项不能偏离。